# Hausdatenblatt: 		 		   				      Stand September2013

| Firma | Bien-Zenker AG |
| --- | --- |
| Hausbezeichnung | Concept-M Wuppertal, Architekturlinie „Modern Classic“ |
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Bauweise | Holzständerkonstruktion in Großtafelbauweise |
| Energiestandard | Plus-Energie-Haus auf Basis KfW-Effizienzhaus 40 |
| Nettogrundfläche gesamt Haus mit Keller | 264,71 m² |
| Nettogrundfläche gesamt Haus | 225,57 m² |
| Nettogrundfläche EG | 116,40 m² |
| Nettogrundfläche OG | 109,17 m² (ohne Luftraum); Luftraum = 5,16m² |
| Nettogrundfläche KG | 39,14 m² |
| Außenmaße | 15,52 m x 10,20 m |
| Bebaute Fläche | 140,69 m² |
| Jahresheizwärmebedarf | 49,6 kWh/m²a |
| Jahresprimärenergiebedarf max. zulässig | 103 kWh/m²a |
| Jahresprimärenergiebedarf berechnet | 21,4 kWh/m²a (nach DIN 18599) |
| Endenergiebedarf | 19,1 kWh/m²a (nach DIN 18599) |
| Energieüberschuss „Plus-Energie-Haus“ | 5.145 kWh/a |
| Aufbau der Außenwand (von außen nach innen) | „Effizienzhaus 40 Thermo-Wand+“: Strukturierter Silikonharz-Edelputz, gewebearmierter Unterputz, 100 mm Wärmedämmplatte, 12,5 mm Gipsfaserplatte, 200 mm Holzständerwerk mit 200 mm mineralischer Wärme- und Schalldämmung im Gefach, Dampfdiffusionsbremse, 18 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, 50 mm Installationsebene mit mineralischer Wärme- und Schalldämmung im Gefach, 18 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, Wandbelag |
| U-Wert Außenwand | 0,122 W/m²K |
| U-Wert Dach | 0,131 W/m²K |
| Innenwände | Holzständerwand gedämmt und beplankt |
| Dachkonstruktion | Pultdach |
| Dachneigung | 10 Grad |
| Kniestock (roh) | 95 cm |
| Fenster | Holz-Alu-Fenster, Dreischeiben-Isolier-Verglasung (Ug= 0,5 W/m²K; Uw = 0,91 W/m²K) |
| Haustechnik | Photovoltaik als Aufdach-Montage auf dem Pultdach (Fläche 101 m²; Leistung 15,3 kWp) Einspeisung von Stromüberschüssen (nach Eigenverbrauch im Haus) in den Zentralstromspeicher der Ausstellung zur weiteren Verteilung Solarstromspeicher als Sonnen-Batterie vorbereitet Ladestation für E-Mobile „Wohlfühl-Klima-Heizung+“: Luft-Luft-Wärmepumpe zum Heizen, Lüften, Kühlen und für Warmwasserbereitung Hausmanager (Gebäudeautomatisierung für Energiemanagement, Haussteuerung, Komfortregelung usw. komplette LED-Beleuchtung Zisterne mit Hauswasserwerk |
| Liefergebiet | Deutschland, Schweiz, Beneluxländer |
| Preis ab Oberkante Keller | Auf Anfrage |
| Hersteller | Bien-Zenker AG, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern, Telefon: 06661/98-0, Mail: info@bien-zenker.de, www.bien-zenker.de |

Ansprechpartner für die Presse:

Christian Baumann, Bien-Zenker AG, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern, 
Tel. 06661/98-236, Fax 06661/98-233, E-Mail: presse@bien-zenker.de